Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

- Przedmiot i cel inwestycji.

III etap inwestycji obejmuje m.in.: wykonanie poszerzenia drogi, wzmocnienie poboczy, odbudowę rowów przydrożnych, powierzchniowego odwodnienia drogi, wykonanie zjazdów, chodnika, usunięcie kolizji oraz wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu, w szczególności w zakresie oznakowania poziomego. Etap ten obejmie przebudowę odcinka drogi na długości ponad 1,204 km. Planowana inwestycja jest podzielona na dwa odcinki:

- od km 3+500 do km 3+644

- od km 3+644 do km 4+704,36.

Zadanie jest kontynuacją robót budowlanych rozpoczętych w 2014 roku, w którym wykonano I etap inwestycji                                i kontynuowanych w 2015 r., gdzie wykonano II etap inwestycji.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1189F ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu, poprawienie czytelności układu drogowego oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu dla mieszkańców.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa 1189F położona jest w województwie lubuskim, powiecie zielonogórskim, gminie Kargowa. Swój bieg rozpoczyna w miejscowości Kargowa, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 313, prowadząc dalej przez wieś Karszyn, Siadcza do miejscowości Klenica, drogi wojewódzkiej nr 317.

Planowany do przebudowy odcinek drogi o długości 1,204 km (od km 3+500 do km 4+704,36) jest w złym stanie technicznym, posiada spękania siatkowe, ubytki materiałów bitumicznych, obłamania krawędzi, nierówności podłużne i porzeczne, zaniżone, dziurawe pobocza.

Konstrukcja istniejącej nawierzchni drogi:

  - masa bitumiczna – grubość warstwy 4 – 5 cm

  - podbudowa z kostki brukowej grubości 20-26cm, lokalnie dodatkowo z tłucznia, żużla z domieszką piasku

  - podłoże z piasków drobnych lub średnich

- Parametry techniczne.

Przyjęto następujące parametry :

  - droga powiatowa nr 1189F – klasa Z

  - przekrój jednojezdniowy

  - prędkość projektowa – VP=50 km/h poza terenem zabudowanym, VP=40 km/h w terenie zabudowanym

  - szerokość jezdni – 6,0m (plus poszerzenia na łukach)

  - szerokość pasa ruchu – 3,0m

  - szerokość chodników – 1,25 – 2,0m

  - szerokość poboczy – 1,0m

  - kategoria ruchu – KR2

  - obciążenie – 115 kN/oś

- Opis stanu projektowanego.

4.1. Charakterystyka ogólna.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1189F przewiduje poprawę jej parametrów geometrycznych tak by odpowiadały one klasie drogi Z, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poprawę odwodnienia drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi.

4.2. Przebieg w planie.

Przebudowywana droga biegnie po śladzie istniejącej drogi. Wprowadzono korekty łuków poziomych, krzywych przejściowych i odcinków prostych tak, by zapewnić jak najlepsze parametry techniczne drogi. Szerokość jezdni ujednolicono do 6,00m  z poszerzeniami na łukach w miejscach, w których z uwagi na mały promień łuku taki zabieg był konieczny.

4.3. Przekrój podłużny i odwodnienie drogi.

Projektując niweletę starano się uwzględnić w miarę możliwości:

- płynne połączenie na początku i na końcu trasy,

- zapewnienie sprawnego odwodnienia,

- zapewnienie wymaganego wzmocnienia nawierzchni i wysokości punktów charakterystycznych na sytuacji, dostosowanie do poziomu terenu istniejącego,

- nawiązanie się do istniejących bram do prywatnych posesji,

- poziom niwelety i odwodnienie krzyżujących się dróg bocznych,

- warunki koordynacji niwelety z przebiegiem drogi w planie.

Niwelację należy wykonać w oparciu o repery niwelacji państwowej.

4.4. Przekrój porzeczny.

Dla całego odcinka drogi zastosowano przekrój o szerokości 6,00m (dwa pasy ruchu po 3,00m) drogowy, uliczny lub półuliczny (w zależności od sytuacji i możliwości odwodnienia) z chodnikami w obrębie zabudowań o szerokości 1,50m - 2,00m (lokalne zwężenia występują do szerokości 1,25m).

4.5. Rozwiązania konstrukcyjne.

Na przedmiotowym odcinku drogi zalegają piaski drobne i średnie o miąższości powyżej 2,0m. Poziom wody gruntowej waha się od głębokości od 1,20-2,00m. Projektowana droga przebiega w niewysokim nasypie <1m. Na podstawie załącznika 4 punkt 3.3, tabeli „a” Dz. U. 43 z dnia 14 maja 1999r., rozp. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, stwierdza się grupę nośności podłoża G1 dla przeciętnych warunków wodnych.

4.5.1. Wzmocnienie konstrukcji jezdni

  - Rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej

  - Ułożenie warstwy profilującej ACP16 na istn. bruku

  - Ułożenie warstwy wiążącej z AC11W grubości 7cm

  - Ułożenie warstwy ścieralnej SMA 8 grubości 4cm

4.5.2. Konstrukcja poszerzeń jezdni

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20cm, przy poszerzeniach mniejszych od 0,5m, należy wykonać podbudowę z betonu cementowego C16/20 grubości 20cm

  - Warstwa wiążąca AC11W grubości 7cm

  - Warstwa ścieralna SMA 8 grubości 4cm

4.5.3. Konstrukcja jezdni w miejscach pełnej rozbiórki nawierzchni istniejącej

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20cm,

  - Warstwa wiążąca AC11W grubości 7cm

  - Warstwa ścieralna SMA 8 grubości 4cm

4.5.4. Konstrukcja chodników

- Podsypka piaskowa 0/2mm grubości 5cm

- Kostka betonowa prostokątna koloru szarego, grubości 8cm

4.5.5. Konstrukcja zjazdów do posesji

  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20cm

  - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3cm

  - Kostka betonowa koloru czerwonego typu behaton, grubości 8cm

4.5.6. Konstrukcja obramowania jezdni

  - Krawężnik wystający 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm i ławie betonowej z oporem C16/20

  - Krawężnik najazdowy 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 – grubości 5cm i ławie betonowej z betonu C16/20

  - Obrzeże chodnikowe 6x20cm na podsypce piaskowej grubości 3cm

4.5.7. Elementy odwodnienia powierzchniowego

  - Korytko muldowe betonowe o wymiarach 60x15x50cm na ławie betonowej C16/20

  - Ściek do odwodnienia liniowego-najazdowy z polimerobetonu na bazie żywicy poliestrowej ułożony na ławie z betonu C16/20

  - Ściek skarpowy – adaptacja karty KPED 01.24

  - Ściek przykrawężnikowy betonowy 50x28x10x9cm  na ławie z betonu C16/20

Skarpy nasypów, rowów oraz pobocza należy humusować warstwą grubości 10 cm z obsianiem mieszanką traw niskich.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projektuje się następujące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

- oznakowanie poziome

- oznakowanie pionowe

Projektowane rozwiązania wynikają z przebudowy drogi, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich uczestników ruchu, a szczególnie mieszkańców miejscowości Kargowa oraz wsi Karszyn.

Szczegółowy opis projektowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zawarty jest w projekcie organizacji ruchu.

- Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie wyznacza nowej drogi                     w terenie, natomiast znacznie poprawia złe i uciążliwe dla środowiska oraz ludzi warunki ruchu drogowego – spękana, zniszczona nawierzchnia, nie funkcjonujące odwodnienie, piesi poruszający się częściowo po poboczach.

Na projektowane zadanie uzyskano postanowienie o braku konieczności wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Obszary Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze „Natura 2000” oraz nie będzie na taki obszar oddziaływać.

Uciążliwość akustyczna.

W wyniku przebudowy drogi znacznie poprawią się warunki akustyczne. Budowa nowej oraz wyrównanie starej nawierzchni znacząco zmniejszy emisję hałasu oraz drgań.

Wpływ na środowisko wodne.

Projektowana przebudowa nie przebiega przez obszary zaliczane do najwyższej ochrony.

Wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Dla przebudowywanego odcinka drogi zachodzi konieczność wycinki 9 szt. drzew pojedynczo rosnących                      w poboczu drogi, z których 8 wymagało uzyskania decyzji zezwalającej na ich wycięcie.

Środowisko społeczne.

Projektowana przebudowa jest pożądana i bardzo korzystna dla lokalnej społeczności miejscowości Kargowa                    i Karszyn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F jest konieczna z uwagi na stan w jakim się znajduje. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje znaczną poprawę istniejących warunków ekologicznych poprzez poprawę nawierzchni, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę sposobu odwodnienia drogi.

### Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Powiat Zielonogórski

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

- WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

………………………………………………………………………….….……………………..…………………………………………………………………………………………………………

adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania)

………………………………………………….…….…………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………

tel./fax: …………….………………………………………………

REGON:…………………………….                                    NIP:…………………………

e-mail: ………………………   adres strony internetowej………………………………

Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):

………………………………………………………………………………………………………

- Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider 
w konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..…....... (nazwa lidera)*.

W skład konsorcjum jako partner wchodzi ………………………………………….. (*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)

- Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję (my) wykonanie niniejszego zamówienia za następującą ryczałtową cenę netto:.............................. (słownie:........................................................................................................................................), w tym podatek VAT (….. %)    …………………. zł

cena brutto ............................................. (słownie: ......................................................................

.......................................................................................................................................................).

- Deklaruję (my) wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

      - I etap do …………….…..

      - II etap do …………….…..

(wpisać datę zgodnie z kryteriami w SIWZ)

- Oświadczam (my), że w realizacji zamówienia do pełnienia funkcji Kierowników Budowy skierujemy osoby legitymujące się doświadczeniem zawodowym na:

- 1 zadaniu* (imię i nazwisko Kierownika Budowy branża …………..)

- 2-3 zadaniach *( imię i nazwisko Kierownika Budowy branża …………..)

- więcej niż 3 zadaniach* (imię i nazwisko Kierownika Budowy branża …………..)

zgodnie z załączonym załącznikiem nr 6 do SIWZ „Kryterium Oceny Ofert – Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy” (*niepotrzebne skreślić).

- Informuje (my), że:

- wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego                   w odniesieniu do następujących usług: ……………………..………*

- Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………… zł netto*.

(*niepotrzebne skreślić).

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy                   o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczam (my), że składam(my) ofertę jako:

- małe lub średnie przedsiębiorstwo*,

- duże przedsiębiorstwo*,

- Wykonawca z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*,

- Wykonawca z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskich*

(*niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).

- Osobą odpowiedzialną za wykonanie roboty budowlanej i kontakt z Zamawiającym będzie Pan/Pani …………………………………….… nr tel. ………………….……

- Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych w SIWZ oraz                    w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umową, w szczególności w terminach i według cen w niej określonych.

- Oświadczam (my) że udzielamy 5 letniego okresu gwarancji, liczonego od daty końcowego odbioru robót, z wyłączeniem oznakowania poziomego, które objęte jest 12 miesięcznym okresem gwarancji.

- Wadium w kwocie 50.000,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w formie …………………….……… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy* nr …………………………………………………………..………………………….) 
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej                   w ofercie (brutto), tj. .................................. złotych (słownie:………………………………………

……………………………………………………………………………….…….……………..). 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy*                                          nr …………………………………………….……….).

* dotyczy Wykonawcy, który wniesie zabezpieczenie w pieniądzu

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 2 | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| 3 | Harmonogram rzeczowo-finansowy |
| 4 | Kryterium Oceny Ofert – Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy |

Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty  są:

1) ............................................................................

2) ............................................................................

Data: ………………………

Podpis………………………….…………………

(Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania

w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

prowadzonego przez Powiat Zielonogórski, oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego                           w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 6.2.

- WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                        W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 6.2., polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….………………………………….

..………………………………………………………………….…………………………….………,

w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………….……………….…………

……………………………………………………………………………………….….………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

Wykaz dokumentów:

- …………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………….……

- …………………………………………………………………………………….………

- ………………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:

Oświadczam, że:

- W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że nie zataiłem tych informacji;

- Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

- W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przestawiłem informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie próbowałem pozyskać  informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia.

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

### Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

prowadzonego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 można pobrać ze strony ………………………………… (wpisać bezpłatną stronę internetową) lub są w posiadaniu Zamawiającego ………………………………………………….…..  (wpisać gdzie) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić

- WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20 LUB ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………..……………

(Należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiące podstawę wykluczenia, o której mowa                          w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności).

III.	WYKAZANIE, ŻE NIE ZACHODZĄ PODSTAWY WYKLUCZ\ENIA                                   O KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 USTAWY PZP ORAZ O KTÓRYM MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE INNEGO PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/nych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………..............................……………………..................................................................................................................................…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

IV.	WSKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

- Oświadczam, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy/om:

……………………………………………………………………..…....................................……………………………………………………………………..…....................................................

(podać zakres zleconych prac podwykonawcy)

- Oświadczam, że zostanie powierzona wykonawcy/wykonawcom do wykonania część zamówienia w wysokości lub procentowa część zamówienia …………… (wpisać kwotę lub %)

- OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ZAMAWIAJĄCEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:

Oświadczam, że:

- W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że nie zataiłem tych informacji;

- Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;

- W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przestawiłem informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie próbowałem pozyskać  informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia.

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

### Załącznik nr 5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

dla zadania pn.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

| Etap | Część | Wyszczególnienie | Termin wykonania etapu (od… do…) | Wartość etapu (NETTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN OD KM 3+500 DO KM 3+644 |
|  | 1 | Roboty pomiarowe |  |  |
|  | 2 | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | 3 | Roboty ziemne |  |  |
|  | 4 | Inne roboty – regulacja elementów urządzeń podziemnych |  |  |
|  | 5 | Podbudowy |  |  |
|  | 6 | Nawierzchnie |  |  |
|  | 7 | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  | 8 | Oznakowanie dróg |  |  |
|  | 9 | Inne roboty |  |  |
|  | WARTOŚĆ PIERWSZEGO ETAPU |  |
| II | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN OD KM 3+644 DO KM 4+704 |
|  | 1 | Roboty pomiarowe |  |  |
|  | 2 | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | 3 | Roboty ziemne |  |  |
|  | 4 | Inne roboty – regulacja elementów urządzeń podziemnych |  |  |
|  | 5 | Podbudowy |  |  |
|  | 6 | Nawierzchnie |  |  |
|  | 7 | Roboty wykończeniowe |  |  |
|  | 8 | Oznakowanie dróg |  |  |
|  | 9 | Elementy ulic i dróg |  |  |
|  | 10 | Inne roboty – branża elektroenergetyczna |  |  |
|  | 11 | Inne roboty – branża telekomunikacyjna |  |  |
|  | 12 | Inne roboty – branża instalacyjna |  |  |
|  | WARTOŚĆ DRUGIEGO ETAPU |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO* |  |

*Wartość netto przenieść do formularza ofertowego w odpowiednie miejsce

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

### Załącznik nr 6

KRYTERIUM OCENY OFERT

„Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy”

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne pn.:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

składamy wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - pełnienia funkcji Kierownik Budowy (poszczególnych branż) posiadających doświadczenie zawodowe, opisane w pkt 6.2.4. SIWZ zdolność zawodowa (w zakresie personelu)

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia oraz posiadane uprawnienia | Opis doświadczenia zawodowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |
|  |  |  | nazwa zadania: klasa drogi : długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |
|  |  |  | nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |
|  |  |  | nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* |

UWAGA: Zamawiający informuje, że formularz „Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy” nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postepowaniu, wobec czego art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania.

Do niniejszego formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie osób proponowanych do pełnienia funkcji kierowników budowy (np. zaświadczenia, protokoły odbioru lub inne dokumenty).

*Należy wskazać czy osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy posiada doświadczenie na zajmowanym/zajmowanych stanowisku/stanowiskach w okresie: od rozpoczęcia robót do wykonania zadania.

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie Zamawiającemu w terminie                3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

# Działając w imieniu

# .....................................................................................................................................................

## ………………………………………………………………………………………………….

## i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

Oświadczam/y, że

- nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*

- należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184), Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 8

# WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

- PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

- KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia)                             i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.3. SIWZ

| Poz. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Opis wykonanych zadań | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek dzień/ miesiąc/ rok | koniec dzień/ miesiąc/ rok |
|  |  |  | Nazwa zadania | Długość realizowanego odcinka drogi [km] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Załączniki:

Do wykazu załączamy dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

- Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje;

- inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,                                  a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  - inne dokumenty.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku podania w kolumnie wartość w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
                                                                                                                                                           woli w imieniu Wykonawcy

### Załącznik nr 9

#### WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIE

Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

- PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

- KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

przedkładamy wykaz robót budowlanych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności zawodowej (w zakresie personelu)                             i których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2.4. SIWZ

| Poz. | Funkcja | Imię i nazwisko | Opis zadania w tym jego wartość wraz z podaniem pełnionej funkcji przy realizacji wskazanych zadań | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie potwierdzające spełnianie wymagań | Postawa dysponowania (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kierownik budowy branża ……………. |  | nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* | uprawnienia w specjalności: nr uprawnień: | własne / innych podmiotów* |
| 2. | Kierownik budowy branża ……………. |  | nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* | uprawnienia w specjalności: nr uprawnień: | własne / innych podmiotów* |
| 3. | Kierownik budowy branża ……………. |  | nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* | uprawnienia w specjalności: nr uprawnień: | własne / innych podmiotów* |
| 4. | Kierownik budowy branża ……………. |  | nazwa zadania: klasa drogi: długość realizowanego odcinka drogi: pełniona funkcja: okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania: Tak/Nie* | uprawnienia w specjalności: nr uprawnień: | własne / innych podmiotów* |

*Należy wskazać czy osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy posiada doświadczenie na zajmowanym/zajmowanych stanowisku/stanowiskach w okresie: od rozpoczęcia robót do wykonania zadania

UWAGA!:

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
                                                                                                                                                           woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 10

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW

Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Ja niżej podpisany (a)

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres,  NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

………………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

- PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU

- KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)

Oświadczam, iż:

          - udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………..…

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)

          - sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………..…

          - zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………..…

          - zrealizuję następujące roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia):

…………………………………………………………………………………………………..…

| ....................................... Miejscowość, data | ................................................................................ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 11

(WZÓR) UMOWA nr PZZD.273. … . 2017

zawarta dnia ………………….. roku w Zielonej Górze pomiędzy:

Powiatem Zielonogórskim z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, w imieniu którego działają:

…………………………………..

…………………………………..

przy kontrasygnacie …………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

mającym swoją siedzibę w …….………….……. przy ulicy ……………………….…… reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie  z  ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W ramach przedmiotowej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)” – zgodnie z ofertą przetargową sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                                    i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego,                     w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

- Zakres umowy obejmuje realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania,                        o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznej, stanowiących załączniki do SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, iż:

- na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych                         i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie                  i dokonał wyceny prac;

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie                         i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§ 2

Sposób realizacji robót budowlanych

- W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową oraz SIWZ,

- wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i postanowieniami umowy.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń,

- zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót;

- zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu                 w należytym porządku;

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu;

- uzgadnianie planowanych robót z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zamawiającego;

- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (rozliczenie powykonawcze, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje) oraz dokumentacji fotograficznej;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe                   w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową;

- dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu prac niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;

- zapewnienie przestrzegania przez swoich pracowników w trakcie wykonywania prac,                            o których mowa w § 1 umowy, przepisów bhp i ppoż.;

- pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń zniszczonych                         lub uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

- Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakoś wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych przepisami prawa.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

- odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                                w budownictwie (art. 10 ustawy –  Prawo budowlane);

- być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości;

- posiadać wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

- być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

- być przeznaczone i przydatne do celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót;

- być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wykorzystania do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1987 ze zm.).

- Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt:

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz                       z wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy,

- Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.

- Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej poszczególnych etapów robót (każdego odrębnie), którą musi przekazać Zamawiającemu wraz fakturą, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający złożenie operatu powykonawczego we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK). Po otrzymaniu opieczętowanej przez ODGiK mapy powykonawczej należy ją niezwłocznie przekazać Zamawiającemu, lecz nie później niż w terminie do 60 dni od dnia dokonania odbioru robót drogowych.

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, ma obowiązek informowania Zamawiającego                       o terminie zakrycia robót zanikowych oraz terminie ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Koszty związane z realizacją określonych w ust. 1 – 10 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca powierzy wykonywanie samodzielnych funkcji przy realizacji robót osobom posiadającym wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje.

- W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań                      i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów                 i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

§ 3

Teren budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w dniu podpisania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w okresie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 7 dni                     z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron nie stanowi zmiany umowy lub jej naruszenia.

- Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Termin realizacji, odbiory robót

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 28.09.2018 r.,                                    z zastrzeżeniem terminów wskazanych w ofercie przez Wykonawcę, zgodnie z którymi:

  - zakończenie pierwszego etapu – ………………………….. r.

  - zakończenie drugiego etapu – ………………………….. r.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:

- W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:

- podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru Zamawiającego,

- w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu,

- W odniesieniu do odbioru częściowego/1 etapu:

- odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- odbioru częściowego dokonuje się po całkowitym wykonaniu prac przewidzianych                    w 1 etapie oraz po wykonaniu min. 50% robót przewidzianych w 2 etapie, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu części robót oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych,

- dokonanie odbioru 1 etapu/częściowego następuje Protokołem odbioru 1 etapu/ częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

- przed przystąpieniem do odbioru 1 etapu robót Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w formie papierowej posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz sporządzoną dokumentacją fotograficzną. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji                       w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem, Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego wraz                                z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

- w przypadku, gdy dokumentacja o której mowa wyżej zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego termin do dokonania odbioru 1 etapu jest liczony od daty otrzymania ostatniego z wymaganych dokumentów,

- komisja dokonująca odbioru 1 etapu prac sporządza protokół odbioru ww. etapu. Odbiór potwierdza wykonanie i zakończenie robót przewidzianych w 1 etapie Przedmiotu umowy,

- za dzień dokonania odbioru 1 etapu, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron protokołu odbioru ww. robót.

- odbiór 1 etapu/częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania części robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego,

- Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru 1 etapu/częściowego umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że część Przedmiotu umowy nie osiągnęła gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

- W odniesieniu do odbioru końcowego:

- odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku                                      z zakończeniem wykonywania robót budowlanych,

- odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,

- Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

- przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w formie papierowej posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz sporządzoną dokumentacją fotograficzną. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji                       w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem, Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego wraz                                z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

- w przypadku, gdy dokumentacja o której mowa wyżej zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z wymaganych dokumentów,

- komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy,

- za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót.

- W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:

- Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych                       z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

- Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,

- Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego                          i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

- Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego.

- Za zachowanie terminu wskazanego w ust. 1 lit a) i b) uważa się podpisanie protokołów odbioru 1 etapu i końcowego określonych w ust. 3  umowy lit. b) i c).

- Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ............................. złotych brutto (słownie złotych: .......................................................................),     w tym podatek VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Na wymienioną kwotę wskazaną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, SIWZ i ofertą przetargową Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, podatek ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające ze sporządzonej dokumentacji technicznej, SIWZ i oferty Wykonawcy, jak również niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy  i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.

- W sytuacji zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i w obiektywnie uzasadnionej konieczności wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne i których oddzielne wykonanie z przyczyn technicznych lub gospodarczych wymagałoby  poniesienia niewspółmiernie  wysokich  kosztów  lub w przypadku, gdy wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych, co zostanie  stwierdzone w protokole konieczności Zamawiający może zlecić wykonanie takich robót Wykonawcy w ramach zamówienia  dodatkowego,                               a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość płatności w trzech częściach, przy czym:

- pierwsza obejmuje swoim zakresem wykonanie 1 etapu. Rozliczenie 1 etapu robót nastąpi                    w 2017 roku.

- druga obejmuje swoim zakresem wykonanie min. 50% prac przeznaczonych do zrealizowania  w ramach 2 etapu prowadzonego postępowania.

- trzecia obejmuje fakturę końcową za zrealizowanie robót budowlanych.

Rozliczenie 2 etapu robót nastąpi zgodnie z SIWZ w 2018 roku.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej, w sytuacji opisanej w § 5 ust. 6 lit. a i b, za wykonane roboty budowlane będzie protokół odbioru częściowego sporządzony z udziałem właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową, będącą w posiadaniu Zamawiającego, a w przypadku zakwestionowania robót jako wadliwych – protokół odbioru tych robót po usunięciu wad, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, w tym dokumentacją projektową.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej, w sytuacji opisanej w § 5 ust. 6 lit. c, tzn. za wykonane roboty budowlane będzie protokół odbioru końcowego sporządzony z udziałem właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową, jak również z opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową, będącą w posiadaniu Zamawiającego, a w przypadku zakwestionowania robót jako wadliwych – protokół odbioru tych robót po usunięciu wad, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, w tym dokumentacją projektową.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego/końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie kwoty wynikającej z realizacji wykonanych prac. Do faktury częściowej/końcowej powinno być dołączone zestawienie ilości wykonywanych robót (sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), atesty (certyfikaty czy też deklaracje zgodności) na użyte materiały oraz dokumentacja fotograficzna na nośniku CD/DVD obejmującą stan przed, w trakcie oraz po zakończeniu danego etapu robót budowlanych.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia                           wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności protokołem odbioru częściowego lub końcowego bez uwag co do przedmiotu odbioru.

- Faktura Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za usługi objęte fakturą Wykonawcy.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

(zapis stosuje się,  gdy przewiduje się podwykonawców)

- Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w razie:

- niezłożenie faktury w sposób i terminie opisanym w ust. 7 i 8,

- zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wynagrodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwości wydłużenia terminu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia wykonawcy, która jest niezbędna do zaspokojenia zgłoszenia żądania.

12.Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

13.W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego pokryje Wykonawca.

14.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

15.Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

16.Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

17.Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgodnie                         z przepisami Prawo zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 143c Prawo zamówień publicznych.

18.W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz w/w w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag o których mowa w art. 143 ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego albo bezskutecznym upływie tego terminu, z zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 5 pkt 1-3 ustawy pzp.

§ 6

Podwykonawcy

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

- Wykonawca wykazujący w ofercie zamiar wykonywania części zamówienia w zakresie robót budowlanych z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z wykazanym w ofercie Podwykonawcą.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy)                              i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.

- Wykonawca nie ma prawa do posługiwania się podwykonawcami przy realizowaniu tych części zamówienia, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia umowy, nie później niż do 31.10.2018 r.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia – na czas (data) wnioskowania o zmianę/rezygnację.

- W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,

- termin wykonywania robót powierzonych podwykonawcy,

- warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

- termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy                         o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia  do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo o której mowa w ust. 7 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w pkt. 9, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

- Zapisy o których mowa w ust. 6, oraz ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                            o podwykonawstwo.

- W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcą (-cami) określonymi w ofercie przetargowej, Wykonawca odpowiada w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (-ców) jak za działania i zaniechania własne.

- Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia umowy, nie później niż do 31.10.2018 r.

§ 7

Osoby nadzorujące

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie(-ach): ………………………………………

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane                           w specjalności drogowej w osobie: …………………….……. posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

wydane przez …………………………………………………………………………………..

nr ………………………

ważne od ………………….. do…………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                                     i kanalizacyjnych w osobie: ……………..……….  posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

nr ………………………………..

wydane przez …………………………………………………………………………………..

ważne od ………….. do …………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ……………..……….  posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

nr ………………………………..

wydane przez …………………………………………………………………………………..

ważne od ………….. do …………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie: ……………..……….  posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o:

Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

nr ………………………………..

wydane przez …………………………………………………………………………………..

ważne od ………….. do …………………….

## § 8

## Gwarancja jakości

  - Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

  - Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi:

- o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem na numer ...................................................., wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady.

- istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego                                 i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa                           w ust. 2 lit. a) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

- usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy                       w terminie do 10 dni roboczych od dnia spisania protokołu, o którym mowa w ust. 2,                              a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

  - Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł                    z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru ostatecznego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.

  - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 9

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

      - Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy  PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 1666) wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudów, nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, robót wykończeniowych, elementów ulic oraz docelowej organizacji ruchu, innych robót wyszczególnionych w przedmiarze, robót pomiarowych, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

      - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane                      w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

          - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                        i dokonywania ich oceny,

          - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

          - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

      - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży                     w wyznaczonym terminie wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w ust. 1:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia                 w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                 z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

      - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę                 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

      - Zamawiający uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane  w ust.1.

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną  i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) oraz jest zobowiązany do utrzymywania ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC.

- Zamawiający w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC.

§ 11

Kary umowne

- Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany,

- 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 6 ust. 7 lit. e,

- 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia                   w zakończeniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym lub usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru robót budowlanych lub okresu gwarancji /rękojmi,

- 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 6,

- 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego,

- 20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za cały okres obowiązywania umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- 20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od jej realizacji,

- 200 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 3. W przypadku kolejnych wezwań            i nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 3 kara może być nakładana wielokrotnie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, w wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych (np. utrata dotacji przez Zamawiającego z winy Wykonawcy).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z dowolnej faktury w rozumieniu art. 498                  i 499 kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

    - w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

    - zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy,

    - Wykonawca utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności gospodarczej,

    - zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy,

    - zaistnienia nowych, nieznanych dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej umowy okoliczności, które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy,

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później niż  do dnia zakończenia umowy.

- Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy Wykonawca:

- pomimo pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy lub prawa,

- nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 umowy lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w harmonogramie robót, o którym mowa w § 4 ust. 2.

- przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- świadczy roboty w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję obiektu budowlanego (drogi), bądź straty finansowe dla Zamawiającego,

- nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy w okresie kolejnych 30 dni realizacji umowy,

- realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 6;

- nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 niniejszej umowy.

- złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje nieprawdziwe,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się                                z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury VAT określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonania umowy, według stanu na dzień odstąpienia;

  - w dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i dokumenty dotyczące elementów przedmiotu umowy wykonanych na dzień odstąpienia od umowy;

  - jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wskazanym w ust. 5 lit a) do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący;

  - nie przystąpienie Wykonawcy do sporządzenia protokołu inwentaryzacji nie zwalnia go                         z obowiązku przekazania Zamawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 5 lit b);

  - Zamawiający dokona odbioru, stwierdzonych w protokole inwentaryzacji, wykonanych do dnia odstąpienia od umowy elementów przedmiotu umowy, co do których Wykonawca przekazał dokumenty wskazane w ust. 5 lit b);

  - zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym                         w protokole inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań.

- W wypadku nie zrealizowania przez  Zamawiającego pełnego zakresu zadania przewidzianego                  w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. .............................................. zł. (słownie złotych: ...............................................................................................................................) w formie ..................................................................................................................................

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia                            w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- Pozostałe 30 % Zamawiający zwraca najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                         o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych                        w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi ulega wydłużeniu                       o czas potrzebny na usunięcie wad.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 14

Zmiany umowy

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

            - Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach:

- w zakresie wynagrodzenia:

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy;

- w zakresie terminu realizacji zamówienia w zakresie terminu zakończenia Etapu I lub Etapu II, o okres trwania przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót:

- w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;

- w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i których oddzielne wykonanie z przyczyn technicznych lub gospodarczych wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, spowodowały istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego oraz których wykonanie                w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami znajdującymi się                      w obszarze  prowadzonej inwestycji;

- w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza;

- w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego                        w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi;

- jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron umowy;

- w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne.

- z powodu powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych                      w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;

- w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;

- w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu     o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na   powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu określonych w SIWZ;

- w przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę               o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany umowy;

- w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie;

- w zakresie zmiany Podwykonawców lub wprowadzenia innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 6 dotyczących umowy o podwykonawstwo, a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy             dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 16

Wykaz załączników

Integralną częścią umowy poza SIWZ są:

1. formularz oferty

2. harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

Załącznik do umowy

Zadanie pn.:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN  (ETAP III)”

Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….

Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy robót budowlanych,

który uczestniczył w wykonywaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia roboty budowlanej do …..

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonywanych robót | Nr faktury | Wartość faktury brutto | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono / nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….                                ……………………………………….

Podpis podwykonawcy

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy