Znak sprawy: PZZD.272.8.2020 					 Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny. Realizacja zadania ma na celu poprawić stan techniczny nawierzchni, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Zielonogórskiego w gminie Nowogród Bobrzański.

- Zakres robót obejmuje:

- Roboty przygotowawcze:

- Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) (1600x4,5=7200 m kw.)

- Skropienie nawierzchni  drogowej asfaltem

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowe (standard II), samochód 5-10 t

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

- Roboty montażowe:

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość 3 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy

- Roboty wykończeniowe:

- Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm (obsypanie poboczy 3200mb x 1 m)

- Likwidacja wybrzuszeń nawierzchni spowodowanych przerastaniem korzeni drzew:

- Rozebranie nawierzchni , masy mineralno- bitumiczne grubość 4 cm, ręcznie

- Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, ręcznie

- Ręczne karczowanie korzeni

- Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20 cm, kategoria gruntu II-IV

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręczne, kategoria gruntu II-IV

- Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm

- Podbudowa z kruszyw naturalnych , warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, załadowanie koparko – ładowarką samochodów skrzyniowych – 3 szt./ zmianę roboczą

- Oznakowanie i elementy BRD:

- Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

- Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm

- Oznakowanie - poprawa brd - pasy akustyczne (umiejscowione na drodze powiatowej 1182F na odcinku: na dojeździe do skrzyżowania z drogą krajową nr 27)

Plan orientacyjny

Skala 1:25000

Droga powiatowa nr 1182F od DK 27 do m. Krzewiny