Znak sprawy: PZZD.272.8.2020 					 Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F - ulica Łochowska w Sulechowie”

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F ul. Łochowska w Sulechowie. Realizacja zadania ma na celu poprawić stan techniczny nawierzchni, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.

- Zakres robót obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe:

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm

- Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo –piaskowa, elementy  betonowe grubości 15cm

- Roboty montażowe:

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40, grunt kat. III-IV

- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15x2cm, (zjazdy przy rampie PKP), ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

- Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo –piaskowej, grubość prefabrykatów 15cm

- Roboty nawierzchniowe:

- Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)

- Skropienie nawierzchni asfaltem

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwa asfaltowa wiążąca AC16W, grubości 4 cm

- Skropienie nawierzchni asfaltem

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltu AC11S, grubość po zagęszczeniu 3 cm

- Chodnik z parkingiem + zjazd na firmę HOSSA 280 m kw + 28 m kw

- Koryta wykonane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kat. II-IV

- Koryta wykonane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kat. II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne, grunt kat I-IV

- Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

- Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości

- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15x22cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 77x2=154 szt.

- Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem, spoin, piaskiem, kostka kolorowa (miejsca parkingowe)

- Chodnik przed mostkiem:

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5cm, na podsypce piaskowej, 55x1,4=77

- Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kat. II-IV, głębokość 10 cm

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne, grunt kat. I-IV

- Obrzeża betonowe, 20x6cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

- Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

- Oznakowanie poziome:

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

- Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

- Oznakowanie pionowe:

- Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm

- Przymocowanie tablic znaków drogowych , znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3m2

- Regulacja urządzeń obcych:

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uiczne

- Prace porządkowe:

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km

- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

- Urządzenia bezpieczeństwa BRD:

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: lampa LED solarna, znak D-6 na tle fluo wraz z słupkami, pasy akustyczne termoplastyczne poziome, kocie oczka, koro blaski.

Plan orientacyjny

Skala 1:25000

Droga powiatowa nr 3801F ul. Łochowska w m. Sulechów